## Slide 1
두산 E0509 로봇암
ROS2로 움직여보기
PyQt5 GUI + ROS2 Humble + Doosan E0509
github.com/james-choi-k/doosan-e0509-ros2-controller

## Slide 2
뭘 만들었냐면요
좌표 입력하면 로봇팔 끝이 거기로 움직이는 프로그램입니다.
GUI로 조작할 수 있고, RViz에서 실시간으로 확인 가능합니다.
좌표 입력
x, y, z값 직접 입력 절대/상대 좌표 선택 가능 여러 개 순서대로 이동
속도 설정
최대 속도랑 가속도를 사용자가 직접 설정 체크박스로 on/off
실시간 모니터링
현재 joint 각도 말단 위치 좌표 동작 로그 실시간 출력

## Slide 3
개발 환경
OS
Ubuntu 22.04 (WSL2)
언어
Python 3.10
ROS2
Humble Hawksbill
GUI
PyQt5
시뮬레이터
dsr_bringup2 + Docker 에뮬레이터
로봇
Doosan E0509 (6축)
※ Docker 없으면 시뮬레이션 모드로 자동 전환됩니다 (ROS2 없어도 GUI는 돌아감)

## Slide 4
화면 구성
왼쪽 — 조작하는 곳
절대/상대 좌표 선택
콤보박스로 선택
목표지점 입력
X Y Z 직접 타이핑, 여러개 추가 가능
속도/가속도
체크박스 + 숫자 입력
실행 / 정지 버튼
실행하면 별도 스레드로 동작
진행률 바
몇번째 지점 이동중인지 표시
오른쪽 — 상태 확인하는 곳
연결 상태
연결됨 / 끊김 / 이동중 표시
현재 위치
X Y Z mm 단위로 실시간
Joint 각도
J1~J6 각도값 실시간
로그창
언제 어디로 이동했는지 기록

## Slide 5
코드가 어떻게 생겼냐면
DoosanRobotNode
• ROS2 노드
• joint_states 토픽 구독
• MoveLine 서비스로 이동 명령
• ROS2 없으면 시뮬레이션으로 대체
MotionWorker
• QThread 상속
• 이동 명령 별도 스레드에서 실행
• GUI 안 멈추게 하려고 분리함
• 중간에 정지 버튼 누르면 멈춤
TargetRow
• 목표지점 한 줄짜리 위젯
• X Y Z 입력칸이랑 삭제버튼
• 여러개 동적으로 추가/삭제 가능
MainWindow
• 메인 창
• 왼쪽/오른쪽 레이아웃 구성
• 100ms마다 상태값 갱신
• 로그 출력 담당

## Slide 6
실행하는 방법
터미널 1 (시뮬레이터)
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch dsr_bringup2 \
dsr_bringup2_rviz.launch.py \
model:=e0509 mode:=virtual
터미널 2 (GUI 실행)
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select \
my_ros2_assignment
source install/setup.bash
ros2 run my_ros2_assignment my_node
이 순서대로 하면 됩니다
1
터미널 1 실행
→
2
RViz 뜰 때까지 대기
→
3
터미널 2 실행
→
4
GUI에서 좌표 입력
→
5
실행 버튼 클릭
→
6
RViz에서 확인

## Slide 7
아쉬운 점이랑 더 하고싶은 것
잘 된 것들
✓ ROS2 패키지 빌드 잘 됨
✓ GUI 동작함 (절대/상대 좌표, 속도 설정 등)
✓ 별도 스레드로 이동 명령 처리
✓ 실시간 joint 각도 / 위치 표시
✓ ROS2 없어도 시뮬레이션으로 돌아감
✓ dsr MoveLine 서비스 연결 코드 작성 완료
아쉬운 것들
✗ Docker 에뮬레이터 연결이 불안정함
✗ RViz에서 실제로 움직이는거 확인 못함
✗ IK 계산이 정확하지 않음 (근사치)
더 해보고싶은 것
→ MoveIt2로 충돌 회피 경로 계획
→ 그리퍼 제어 추가
→ 경로 저장/불러오기